## Załącznik nr  4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

|  | NR SPRAWY:SZP.250.13.2022 Opis przedmiotu zamówienia – Podnośnik koszowy UWAGA!!! Oferent Wypełnia jedynie dane dot. producenta, modelu oraz kolumnę „Oferowane przez Wykonawcę, nie gorsze niż”, względnie kolumnę „Uwagi” . Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego. Proszę podać dane oferowanego pojazdu: Producent………………………………………………………………………… Model……………………………………………………………………… LP Parametry techniczne Wymagane przez Zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę, nie gorsze niż (wypełnia Wykonawca) Uwagi 1 Rok produkcji Minimum 2021 TAK/NIE 2 Typ nadwozia Specjalny TAK/NIE 3 Pojemność silnika Minimum 1900cm3 TAK/NIE 4 Moc silnika Minimum 100KM TAK/NIE 5 Rodzaj paliwa Olej napędowy TAK/NIE 6 Ilość drzwi 2 TAK/NIE 7 Ilość miejsc 3 os TAK TAK/NIE 8 Rozstaw osi Minimum 3100 mm TAK/NIE 9 Kolor nadwozia biały TAK TAK/NIE 10 Norma emisji spalin Minimum Euro 5 TAK/NIE 11 Skrzynia biegów Manualna TAK/NIE 12 Poduszka powietrzna kierowcy TAK TAK/NIE 13 Wspomaganie kierownicy TAK TAK/NIE 14 Centralny zamek TAK TAK/NIE 15 Elektryczne szyby TAK TAK/NIE 16 Pełnowymiarowe koło zapasowe lub Pojazd wyposażony w fabryczny zestaw naprawczy do kół TAK TAK/NIE 17 Dopuszczalna masa całkowita DMC 3,5T TAK TAK/NIE Dane techniczne podnośnika 1 Podnośnik koszowy przegubowo - teleskopowy TAK TAK/NIE 2 Wysokość robocza pracy kosza minimum 19 metrów TAK TAK/NIE 3 Wysięg boczny minimum 9 metrów TAK TAK/NIE 4 Maksymalne obciążenie kosza minimum 220kg TAK TAK/NIE 5 Wysokość urządzenia w pozycji transportowej maksimum 2,9m TAK TAK/NIE 6 Długość w pozycji transportowej maksimum 7,3m TAK TAK/NIE 7 Rotacja kosza +/- 90 stopni TAK TAK/NIE 8 Obrót wieżyczki 400 stopni TAK TAK/NIE 9 Sterowanie proporcjonalne hydrauliczne lub elektryczne TAK TAK/NIE 10 Podpory stabilizacyjne typu H TAK TAK/NIE 11 Wymiary kosza aluminiowego min od 1300 x700xh 1100mm TAK TAK/NIE 12 Gniazdo w koszu 230V TAK TAK/NIE 13 System zabezpieczający przed kolizją podnośnika z kabiną TAK TAK/NIE 14 Zawory bezpieczeństwa TAK TAK/NIE 15 Licznik roboczogodzin TAK TAK/NIE 16 Zasilanie awaryjne do ręcznego opuszczania kosza TAK TAK/NIE 17 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy włączany z kosza TAK TAK/NIE 18 Przycisk awaryjnego zatrzymania silnika z kosza TAK TAK/NIE 19 Antypoślizgowe aluminiowe płyty TAK TAK/NIE 20 Węże i przewody schowane wewnątrz wysięgnika TAK TAK/NIE Warunki techniczne oferowanego podnośnika oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Wraz z podnośnikiem, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: Kartę pojazdu, oraz inne dokumenty wymagane przy rejestracji podnośnika w Polsce; Dokumenty gwarancyjne podnośnika Instrukcję obsługi podnośnika; Książkę serwisową. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podnośnika koszowego w siedzibie Zamawiającego dla 4 pracowników Działu Obsługi Technicznej Obiektów w dniu dostawy podnośnika. Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej. |
| --- | --- |

Niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego.